Общество с Ограниченной Ответственностью

«Спектр»

671050, Республика Бурятия, с.Иволгинск, квартал Студенческий 9-17. Тел.: 8 (30140) 21-917

Исх. № ____                                                                                                                                             от «___» _________ 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  УСЛОВИЕ № б/н /2016

на  присоединение  к зимнему  водопроводу

«15» декабря 2016 г.

На ваше заявление: 12 декабря 2016 г.

Потребитель: ООО «Реновация»

Адрес: с.Иволгинск ул.Насосная

- Присоединение  от  существующего  водопровода dсущ = 100 мм в с.Иволгинск

- Точка присоединения водопровод с.Иволгинск сущ. ВК.

2.1 Ордер на земляные работы АМО «Иволгинский район»

  - 2.2 Глубина прокладки  водопровода  не менее 3,6 м.

  - 2.3 Земляные работы с планировкой участка местности.

  - 2.4 Устройство железобетонных колодцев определить проектом.

- Давление  в водопроводе  в точке  присоединения 20 м. вод.ст.

- Разрешенный  максимум  водопотребления 3,5 м3/ сут

- Узлы  ввода  в дом  должны быть оборудованы  приборами  учета и контроля в следующем объеме: Провести  водопровод установить проектом d = 32 - 100 мм.  Установить водомерный узел  с водомером СХВ -15.

- Проект  присоединения должен быть разработан  в соответствии  с действующими  Строительными  Нормами и Правилами (СНиП) и согласован  с «Отделом имущественных и земельных отношений» Администрации МО «Иволгинский район», Отделом  по развитию  инфраструктуры,  Иволгинским РЭС, Иволгинским МРУС, СП «Иволгинское», ГИБДД Иволгинского района, ООО «Спектр».

- Строительство  и монтаж должно  вестись под надзором ООО «Спектр»

- Дополнительные условия  присоединения:

  - 8.1 Диаметр  проектируемого водопровода  от точки присоединения d-100 до ввода d-32, установить вентиль,  обратный клапан и прибор  учета  воды.

  - 8.2 После окончания работ зимнего водопровода известить ООО «Спектр»: произвести пломбирование прибора учета воды и заключить договор на потребление воды.

Генеральный директор ООО «Спектр»                                               Бабаринов Ю.С.

Техническое условие получил________________________________________________

(Ф.И.О., подпись.)